pirkimo dokumentai

Supaprastintos ribotas konkursas

Neringos savivaldybės administracija

Projektavimo ir statybos darbų pirkimas

NIDOS KULTŪROS IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO

,,AGILA“ NIDOJE, TAIKOS G. 4 REKONSTRUKCIJA

II skyrius. Techninės specifikacijos/

Užsakovo reikalavimai

2 skirsnis. Specialieji reikalavimai

2013 m. rugpjūtis

# BENDROJI DALIS

Projekto parengimas:

Papildomos paslaugos: Visų projektavimui reikalingų topografinių, inžinerinių, geodezinių ir geologinių tyrinėjimo dokumentų užsakymas, suderinimas ir gavimas, pateiktos medžiagos atnaujinimas arba papildymas.

Nacionalinės žemės tarnybos leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus valstybės žemėje gavimas; su pastato projektavimo darbų atlikimu susijusių ir jiems tinkamai atlikti būtinų kitų darbų atlikimas, o taip pat visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose nustatytais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais reikalavimais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose numatomais reikalavimais, atlikimas, jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas paveda atlikti Projektuotojui; sąlygų koregavimo darbai ir organizavimas; statybos leidimo gavimas; statinio projekto vykdymo priežiūra; dalyvavimas pastato statybos užbaigimo procedūrose.

Projektavimo darbų apimtis:

Stadija –  dviem stadijom - techninis projektas,

darbo projektas – rengiamas rangovo, kiekviena dalis pagal poreikį.

Statybos rūšis: rekonstrukcija.

Statinio kategorija: Ypatingi statiniai.

Techninio projekto apimtys ir detalumas turi atitikti STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ reikalavimus.

- Sklypo sutvarkymo ir architektūriniai elementai

Sklypo sutvarkymo sprendiniai turi būti suderinti su Nidos centrinės dalies teritorijos sprendimais. Sklypo susisiekimo infrastruktūros dalys: pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelės, įėjimai į pastatus, turi būti pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Visos dangos kurios bus numatomos sklype pagal savo konstrukcines savybes, turi būti pritaikomos epizodiniam transporto, tame tarpe sunkvežimių eismui.

Automobilių parkavimas lieka esamas ir projekte nesprendžiamas.

Tvarkoma teritorija.

Sklypas tavrkomas vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamentu, Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano GRi tvarkymo zonai nustatytais reglamentais bei  Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrojo bendrojo plano 3b reglamentinėje zonoje nustatytais rreikalavimais. Taip pat turi būti sutvarkomi tie plotai, kurie apims tinklų įvadų į pastatus vietas.

Teritorijoje turi būti maksimaliai išsaugomi medžiai.

- ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI IR JŲ PAGRINDIMAS.

  - EsaMA PADĖTIS

# Pastatas pastatytas 1969 metais. Pirminė pastato paskirtis – kino teatras „Agila“, kuriame veiklą vykdė ir kultūros namai;

# 1999 – 2000 metais iš PHARE lėšų atlikta dalinė pastato rekonstrukcija. Projekto autorius architektas E.Miliūnas;

# Dabartinė paskirtis yra kultūros ir turizmo centras. Statinio kategorija – ypatingas statinys.

# Bareljefas sukurtas 1972 metais. Autorius dailininkas R.Didžpetris;

  - Funkciniai - planiniai  sprendiniai.

Bendrasis pastato plotas ne mažiau kaip 3000 m2

Pageidaujama pastato funkcinė schema. Pastatas bus bus projektuojamas iš atskirai funkcionuojančių dalių (zonų):

- Universali salė susijusiomis patalpomis;

- Parodų salės sus susijusiomis patalpomis;

- Turizmo informacijos centras;

- Skaitykla – kavinė;

- Adminsitracinės patalpos.

Erdvės turi būti transformuojamos su galimybe jas tarpusavyje sujungti.

| Eil.Nr. | Patalpos pavadinimas | Orientacinis patalpos plotas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Universali salė ( paskirtis-konferencijų salė, koncertų salė, teatro salė, kino teatras) | Ne mažiau kaip 500vt. | Vietos gali būti talpinamos ir balkonuose |
| 2 | Multifunkcinė scena | ~120m² |  |
| 3 | Scenos užkulisiai | ~40,0 m² |  |
| 4 | Universali orkestro duobė |  |  |
| 5 | Vertėjų kabinos | 2 x 4,0 m² | Įrengtos universalioje salėje |
| 6 | Darbo vieta operatoriui |  |  |
| 7 | Kino projekcinė |  |  |
| 8 | Repeticijų salė | ~80,0 m² |  |
| 9 | Kūrybinės salės | 2 x 40,0 m² |  |
| 10 | Grimo kambariai | 2 x 12,0 m² |  |
| 11 | Artistų patalpos ( su virtuvėle - niša ir dušine) | ~25,0 | Numatyti 2-4 patalpas su savarankišku įėjimu iš lauko per koridorių susietą su vidaus erdve |
| 12 | „Atvira“ erdvė jaunimui | ~50,0 m² | Numatyti savarankišką įėjimą iš lauko ir turėti ryšį su vidaus erdve |
| 13 | Scenografo patalpa, dirbtuvės, sandėlis | ~40,0 m² |  |
| 14 | Tualetai vyrams ir moterims | 2 x 5,0 m² | Patalpos skirtos artistams, repeticijų dalyviams |
| 15 | Rekvizitų sandėlis | ~30,0 m² |  |
| 16 | Scenos aparatūros sandėlis | ~20,0 m² |  |
| 17 | Garso įrašų studija | ~10,0 m² |  |
| 18 | Serverinė | ~10,0 m² |  |
| 19 | Vestibiulis |  |  |
| 20 | Rūbinė lankytojams | Ne mažiau 500 vt. |  |
| 21 | Lankytojų vyrų, moterų, ŽN tualetai |  |  |
| 22 | Bilietų kasa | 4,0 – 6,0 m² | Klientai aptarnaujami iš vestibiulio ir lauko |
| 23 | Valymo priemonių patalpa | ~5,0 m² |  |
| 24 | Turizmo informacijos centro patalpa | ~80,0 m² |  |
| 25 | Turizmo ir informacijos centro pagalbinė patalpa-sandėlis | ~30,0 m² | Numatyti savarankišką įėjimą iš lauko ir turėti ryšį su vidaus erdve |
| 26 | Parodų salė | ~140,0 m² | Transformuojama į 2-3 patalpas, su galimybe apjungti į bendrą erdvę su vestibiuliu |
| 27 | Parodų salės sandėlis | ~30,0 m² |  |
| 28 | Universali kavinė-skaitykla su pagalbinėmis patalpomis | 50vt. | Su galimybe šiltuoju metų laiku klientus aptarnauti ir lauke |
| 29 | Administracinės patalpos: |  |  |
| 29.1 | Darbo kabinetai | 6 x 12,0 m² |  |
| 29.2 | Archyvas | ~20,0 m² |  |
| 20.3 | Darbuotojų poilsio patalpa su virtuvėle | ~12,0 m² |  |
| 20.4 | Darbuotojų tualetai vyrams ir moterims, ŽN |  |  |
| 30 | Techninės patalpos: |  |  |
| 30.1 | Šiluminis punktas | ~20,0 m² |  |
| 30.2 | Vandens apskaitos mazgas | ~10,0 m² |  |
| 30.3 | Elektros įvado patalpa | ~10,0 m² |  |
| 30.4 | Ventiliacijos kameros |  |  |
| 31 | Laiptinės, liftai |  |  |
| 32 | Tambūras |  |  |
| 33 | Rampa |  | Garso, apšvietimo ir kitos įrangos, dekoracijų iškrovimo-pakrovimo vieta |

# Pastabos:

# Atskiras patalpas galima numatyti rūsyje;

# Lentelėje nepateiktų patalpų plotai arba jų kiekiai nustatomi suderinus su užsakovu, bei vadovaujantis galiojančiais STR ir HN;

# Pastatas projektuojamas sklypo ribose;

# Galima keisti pastato laikančiąsias konstrukcijas.

Pritaikymas ŽN (žmonės su negalia).

Pastato patalpos turi būti pritaikytos ŽN. Pastate numatomas įrengti liftas, pagal parametrus atitinkantis ŽN poreikius. Visi judėjimo keliai turi būti be atitinkamų kliūčių.

  - Architektūriniai sprendiniai.

Pastato aukštis neturi viršyti esamo. Apdaila:

- Naudojamos fasado apdailos medžaigos ir spalvos turi atititkti Kuršių Nerijos būdingas spalvas ir medžiagas.

- Langai turi būti su aliuminio rėmais, ne mažiau trijų stiklų paketu. Naudoti aliuminio profilius fasadinės sistemos, kuomet stiklo paketas montuojamas iš išorės. Išorinės palangės – dažyto aliuminio.

- Visiems skardinimo darbams, matomiems fasade, naudojama dažyta pagal RAL spalvyną 0.6 mm skarda.

- Projektuojamas fasado apšvietimas.

- Techninėje pastato dalyje numatyti už rampos garažo tipo vartus įrangai dekoracijoms suvežti.

- Gelžbetoninė arba mūro konstrukcijos, su gelžbetoninėmis, medinėmis arba metalinėmis perdangomis.

- Vidinės pertvaros turi pasižymėti aukščiau nurodytomis garso izoliacinėmis savybėmis.

- Grindų danga: turizmo informacijos centre, skaitykloje kavinėje, parodų ir susijusiose salėse – akmens masės plytelės; administracinėse - patalpose laminatas arba tarketas, universlioje salėje – parketas, kiliminė danga.

- Vidinės durys medinės, metalinės arba aliuminės.

- Eksploataciniai reikalavimai.

Pastato energetinio naudingumo klasė nemažesnė kaip _B.

Pastate numatyti rekuperacinę vėdinimo sistemą. Rekuperatoriai turi būti tokios konstrukcijos, kuriose išeinantis oras nesimaišo su tiekiamu. Taip pat reikalinga numatyti kondicionavimą, ar kitą vėsinimo sistemą.

Apšvietimas turi būti projektuojamas iš ekonomiškų šviesos šaltinių.

- Inžinerinės sistemos

Įrengiant inžinerines sistemas, vadovautis Projektavimo sąlygų sąvadu ir bendraisiais normatyviniais dokumentais.

  - ŠildYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Bendrieji duomenys

Rengiant pastato, projekto šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalį, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais statybos reglamentais ir higienos normomis. Projektuojant patalpų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendinius turi būti vadovaujamasi Užsakovo projektavimo užduotimi.

Šilumos poreikio skaičiavimuose turi būti priimami optimalūs, norminiai projektiniai pastato išorinių atitvarų šilumos perdavimo koeficientai (pateikiama AS dalyje).

Statytojo pageidavimai šildymo – vėdinimo sistemai.

Turi būti numatyta galimybė palaikyti atskiras temperatūras atskirose funkcinėse zonose.

Patalpoms šildyti,  suderinus su Statytoju patalpų sarašą, turėtų būti numatoma šildomos grindys.

Oro užuolaidos įrengiamos – pagrindiniam įėjimui.

Projektuojant pastato vėdinimo sistemas, optimizuojant jų skaičių, šakotinę ortakių sistemą, reikia įvertinti:

- pastato orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu;

- atsižvelgti į nuomojamų patalpų išdėstymą ir galimą grupavimą;

- darbo patalpose periodiškumą, darbo trukmę;

- kruopščiai turėtų būti parenkamos vietos šviežiam lauko orui imti (toliau nuo gatvės, toliau parkavimo vietų); oro greitis išorinių grotelių aktyviame skerspjūvio plote neturi viršyti 2,5 [m/s]; išorinių grotelių aktyvioji pralaida turėtų sudaryti ne mažiau 60 % bendrojo grotelių ploto; grptelės turi būti su apsauga nuo įstrižo lietaus ir kritulių;

- kiekvienoje vėdinimo sistemoje būtina numatyti automatines oro užsklandas, numatant oro kiekio valdymą automatiškai dažnio keitiklių pagalba, ant atskirų atšakų įpatalpas, atskiras patalpų grupes, neišreguliuojant kitų vėdinimo sistemų atšakų (taupomas pakartotiniams aerodinaminiams bandymams atlikti išnaudojamas laikas);

- oro tiektuvų vieta turi būti derinama į darbo vietų išdėstymą; įvertinamas tiekiamo oro judrumo intensyvumas darbo vietose; oro šalinimo difuzoriuose oro greitis neturi viršyti 3 [m/s];

- ortakių sistemos atšakose į oro tiektuvą arba į apjungtus atskiroje grupėje tiektuvus turi būti rankinės oro užsklandos slėgio nuostoliams reguliuoti ir projektiniam oro kiekiui nustatyti; triukšmo lygis užsklandose neturi viršyti 40 dB;

- magistraliniai ortakiai išvedžiojami koridoriuje virš kabamųjų lubų; numatomos vietos pravaloms įrengti (LST EN 12097:2006); oro greitis magistraliniuose ortakiuose neturėtų viršyti 6,6 [m/s];

- numatyti triukšmo slopintuvų vietas arčiau vėdinimo įrenginio (arba numatant papildomas triukšmo slopinimo priemones pagrindiniame paskirstomajame ortakyne), užtikrinti patalpose ne didesnį kaip 35 ... 40 dB triukšmo lygį;

- oro šalinimo iš WC patalpų sistemų ortakių sujungimų sandarumo klasė turi būti ne mažesnė kaip C (STR 2.09.02:2005, 29.2.3.), siekiant išvengti kvapų sklidimo;

- įvertinti tranzitinių ortakių ugniaiatsparios izoliacijos storį;

- ortakiams ir šildymo vamzdžiams, kurie montuojami šachtose, patogiam eksploatavimui reiktų numatyti aptarnavimo dureles;

- būtina numatyti aptarnavimo liukus ugnies vožtuvams, kurie nevaldomi su elektros pavaromis, patogiai eksploatacijai vykdyti.

Tarp oro ėmimo ir šalinimo laukan vietų turėtų būti pakankamas atstumas (STR 2.09.02:2005 8 priedas).

Reikalingas projektinis šviežio tiekiamo į patalpas oro kiekis, oro judrumas turi būti skaičiuojamas pagal STR 2.09.02:2005 1 priedo 2. punkto lentelę:

- į darbo kabinetus turėtų būti priimamas ne mažesnis kaip 3,6 [m3/(hxm2)] arba 36 [m3/(žmogui]];

- į koridorių turėtų būti priimamas ne mažesnis kaip 1,8 [m3/(hxm2)] oro kiekis, įvertinamas iš WC patalpų šalinamo oro kiekis kompensavimas;

- iš darbo patalpų tualetų turi būti šalinamas 72 [m3/(išpuodžiui x m2)] oro kiekis; projektuojamos nuolatos darbo metu veikiančios oro šalinimo sistemos, subalansuotai veikiančios su bendros apykaitos vėdinimo sistemomis;

- Iš valymo inventoriaus patalpų turėtų būti šalinamas 14,4 [m3/(hxm2)] oro kiekis

- Laiptinėje turi būti užtikrinama 0,5 [h-1] tūrinė oro kaita;

- Vėdinimo įrenginių patalpoje turi būti palaikoma 1 [h-1] oro kaita.

Šilumos apskaita:

Kondicionavimas. Projektuojamas visoms patalpoms kur nuolatos būna žmonės.

  - vanDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Bendroji dalis

Dėl higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos bei kitų reikalavimų projektuojamame pastate ir jo teritorijoje turi būti įrengtos šios sistemos:

- Geriamojo vandens vandentiekis. Karšto vandens vandentiekis;

- Priešgaisrinis vandentiekis;

- Buitinių nuotekų kanalizacija;

- Lietaus vandens kanalizacija.

Buitinių nuotekų kanalizacijos ssistema turi būti atskirta nuo lietaus (paviršinių nuotekų) vandens kanalizacijos sistemos.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai (su pakeitimais), kuriais vadovaujantis turi būti projektuojama:

  - STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;

  - STR 2.02.08:2005 „Automobilių saugyklų projektavimas“;

  - RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;

  - HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“;

  - Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168;

  - Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168;

  - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“;

  - Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 4-253 „Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės“;

  - Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 4-17 „Įrenginių šilumos izoliacijos taisyklės“;

  - Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. Gegužės 17 d. Įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103: 2007, Nr. 110-4522);

  - Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos respublikos Vyriausybės 1992 m. Gegužės 12 d. Nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992,  Nr., 22-652).

Atliekant techninį ir darbo projektus turi būti laikomasi STR 1.05.06:2006 „Statinio projektavimas“ reikalavimų. Pagrindiniai reikalavimai darbo projekto brėžiniams: pastatų vandentiekio ir nuotekų planų mastelis turi būti nemažesnis kaip M 1:100; be planų projekte turi būti šie brėžiniai: vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų aksonometrinės arba izometrinės schemos, lauko tinklų išilginiai profiliai.

Geriamasis vandentiekis

Šaltas geriamasis vanduo įrengiamas pagal prisijungimo sąlygas. Vartotojams tiekiamo vandens kokybė turi atitikti HN 24:2003 bei technologinius reikalavimus. Jeigu tam tikriems vartotojams reikia geresnės kokybės vandens, turi būti numatyti vandens gerinimo įrenginiai.

Vandentiekio įvadas į pastatą pajungiamas prie miesto vandentiekio tinklų.

Vandens apskaitai turi būti įrengtas įvadinis vandens skaitiklis visam pastatui.

Karšto vandens sauga ir kokybė turi atitikti HN 24:2003 reikalavimus bei technologinius reikalavimus. Ant šalto vandens atšakos į šilumos punktą statomas vandens skaitiklis, įrengtas lygiagrečiai įvadiniam vandens skaitykliui. Kiekviename pastato aukšte kiekvieno nuomininko arba grupės nuomininkų sunaudojamo karšto vandens apskaitai turi būti įrengti karšto vandens skaitikliai, įrengiant apskaitas kiekviename sanitariniame mazge ir virtuvėlėje.

Valymo priemonių patalpose turi būti numatyti šalto ir karšto vandens čiaupai, turintys prijungimą žarnai, taip pat turi būti įrengti trapai. Patalpose įrengiama atskira šalto ir karšto vandens apskaita.

Visi vandens skaitikliai (šaltam ir karštam vandeniui) turi turėti impulsinį kontaktinį išėjimą.

Vidaus vandentiekio vamzdžiai: magistraliniai – plieniniai cinkuoti, atšakos į sanitarinius prietaisus – daugiasluoksniai arba kiti plastmasiniai vamzdžiai.

Vamzdžiai turi būti izoliuojami: šaltojo vandentiekio - nuo rasojimo, karštojo - nuo šilumos nuostolių. Izoliacijos storis nustatomas pagal normatyvinius dokumentus ir izoliacijos gamintojų rekomendacijas. Atvirai klojamų tinklų izoliacija turi būti padengta PVC plėvele.

Priešgaisrinis vandentiekis

Priešgaisrinį vandentiekį pastate projektuoti vadovaujantis “Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 (atsižvelgiant į pakeitimus).

Jeigu pagal poreikį bus nustatyta, kad reikalingas automatinis gesinimas, skirtingose patalpose turi būti atskiras jo valdymas, bei galimybė jį priverstinai atjungti, saugant serverinę, garso įraš įrangą nuo užliejimo. Arba numatyti dalies patalpų gesinimą dujomis, jas šalinant.

Buitinių ir technologinių nuotekų kanalizacija

Buitinės nuotėkos šalinamos miesto ūkinių nuotėkų tinklus. Nuotekų tinklai jungiami prie šalia objekto  suprojektuotų nuotekų tinklų įvadų .

Pastate projektuojami nuotekų vamzdynai turi būti iš PP medžiagos. Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1451 reikalavimus. Jeigu iš kavinės į nuotekų tinklus bus išleidžiamos nuotekos, kurių temperatūra viršys leidžiamą PP vamzdžiams, tai šių nuotekų nuvedimui projektuoti ketinius arba kitos medžiagos vamzdžius, skirtus aukštai temperatūrai.

Nuotiekų iš kavinės virtuvės apvalymui suprojektuoti pirminius nuotekų valymo įrenginius – reibalų surinkėją

Tose vietose, kuriose turi būti mažas triukšmas, turi būti klojami mažatriukšmiai vamzdžiai arba vamzdynai iš PP neslėginių vamzdžių turi būti izoliuoti triukšmą slopinančia izoliacija.

Lauko nuotekų tinklus projektuoti iš PP arba PVC medžiagos, šulinius – plastmasinius ir gelžbetoninius. Važiuojamoje kelio dalyje šulinių dangčiai turi atlaikyti 40 t apkrovą ir būti „plaukiojančio“ tipo.

Lietaus vandens kanalizacija

Lietaus ir sniego tirpsmo vanduo nuo pastatų stogų, kietų dangų nuvedamas į miesto lietaus vandens tinklus, kurie yra prie planuojamo objekto. Į lietaus vandens tinklus taip pat galima šalinti kondensato ir kitas sąlyginai švarias nuotekas.

Lietaus vanduo nuo galimai teršiamų teritorijų, prieš išleidžiant į miesto lietaus vandens tinklus, turi būti valomas. Valymo įrenginius projektuoti vadovaujantis „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu“;

Lietaus vanduo nuo pastato stogo surenkamas į sąlyginai švaraus vandens tinklus ir nevalytas išleidžiamas į miesto lietaus vandens tinklus.

Lietaus vandens tinklų medžiaga PVC arba PP. Pastatui esant aukštesniam nei 10 m vamzdžiai turi būti slėginiai. Lietaus vamzdynai, montuojami vietose, kur reikalingas mažas triukšmas, klojami iš mažatriukšmių vamzdžių.

Nuo rasojimo lietaus vamzdžiai turi būti izoliuojami.

Lauko šuliniai plastmasiniai ir gelžbetoniniai. Važiuojamoje kelio dalyje šulinių dangčiai turi atlaikyti 40 t apkrovą ir būti „plaukiojančio“ tipo.

Lietaus sistemos dalys – įlajos, išoriniai lietvamzdžiai, lietaus surinkimo latakai ir kt., kurios tiesiogiai susisiekia su aplinka ir esant neigiamai aplinkos temperatūrai gali užšalti ir sutrukdyti lietaus ar sniego tirpsmo vandens nuvedimui, turi būti šildomos elektros kabeliais.

Sanitariniai prietaisai

Sanitariniai prietaisai turi būti ekonomiškai naudojantys vandenį ir mechaniškai patikimi.

Prietaisų parinkimą derinti su Statytoju

  - Vaizdo stebėjimo kameros.

Evakuacines  zonos bei pastato lauko perimetro stebėjimas su įrašymu. Įrašomas laikas – 5 paros.

  - Saugos sistema.

Signalizacijos ir apsaugos sistema turi būti tokia, kad nebūtų erdvių pastato viduje nekonroliuojamų dūžio ir judesio daviklais. Visi varstomi elementai – durys, langai ar kt. Turi turėti atidarymo jutiklius.

  - Elektrotechnika.

Elektros energijos tiekimas objektui yra numatytas Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų  techninio projekto elektrotechnikos dalyje. Jei numatytame projekte trūksta galios, reikia kreiptis į AB „LESTO“  ir gauti naujas projektavimo sąlygas (esamos sąlygos pridedamos).

Preliminari objekto įrengta galia 290 kW ir gali būti tikslinama rengiant projektą.

  - ryšiai.

Interneto ir telefono atvadai – kiekvienam projekte numatytam darbo kabinetui.

  - GAISRINĖ SAUGA.

Statinio paskirtis:

Visuomeninė paskirties statinys

Konstrukcijų, pastato, stogo atsparumo ugniai laipsnis turi atitikti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas.

Atstumai tarp projektuojamo statinio ir gretimų statinių, gretimų statinių atsparumas ugniai laipsnis turi atitikti Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų X, XIII skyrių ir STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“ nuostatas.

Vandens kiekis gaisrui gesinti turi atitikti Lauko gaisrinių vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles (Žin., 2011, 48-2343) IV skyriaus nuostatas.

Gaisrams iš išorės gesinti naudojamos priemonės (hidrantai ar vandens telkiniai) ir atstumas iki tolimiausio projektuojamo pastato perimetro taško turi atitikti Lauko gisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles (Žin., 2011., 48-2343).

Gesintuvų kiekis turi atitikti Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2012., Nr. 118-5970) nuostatas.

Vidaus priešgaisrinis vandentiekis turi atitikti Statinio vidaus Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių (Žin., 2009, Nr. 63-2538) nuostatas.

Stacionarioji gaisrų gesinimo sisitema turi atitikti Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių (Žin., 2012, Nr. 78-4085) nuostatas.

Vėdinimas rūsyje ir patalpų kategorijos rūsyje pagal sprogimo ir gaisro pavojų turi atitikti Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklėių (Žin., 2011, Nr. 8-378) nuostatas.

Reikalvimai evakuacijai iš pastato turi atikti Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ir Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.

Pastate turi būti priešgaisrinė automatika,  turi būti sumontuotos priešgaisrinės ir apsauginės sistemos, įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos, priešgaisrinė signalizacija.

Priešgaisrinė signalizacijos sistema

Pastato patalpose turi būti analoginė, adresinė gaisrinės signalizacijos sistema. Projektuojamos gaisrinės signalizacijos paskirtis – ankstyvas užsidegimo židinio aptikimas.

Patalpose numatoma adresuojama analoginė gaisrinės signalizacijos sistema dėl sekančių priežasčių:

Žymus signalizatorių kiekis ir kabelinių linijų ilgis;

signalizatoriai tarpusavyje jungiami dvilaide žiedine linija ir turi savo individualius adresus;

greitas ir racionalus montažas, nes naudojamas tik dvilaidis tinklas, o ne daugelio porų kabeliai;

aliarmo bei gedimo atveju nurodoma konkreti signalizatoriaus ar pažeistos linijos vieta;

nesudėtinga ir nereikalaujanti didelių išlaidų techninė priežiūra bei eksploatacija;

maža melagingo suveikimo tikimybė.

Gaisrinės signalizacijos sistemą sudaro:

adresiniai dūminiai signalizatoriai, montuojami visame pastate,

adresiniai tempertūriniai signalizatoriai, montuojami visame pastate,

adresiniai rankiniai signalizatoriai, montuojami visame pastate evakuacijos keliuose,

gaisrinės signalizacijos centrinis įrenginys (centralė), montuojamas budėtojų patalpoje

gaisro pranešimo įrenginiai (sirenos),

jungiamieji kabeliai.

Priešgaisrinės signalizacijos centralė turi turėti LCD ekraną, rodanti sistemos būseną. Centralėje turi būti įmontuotas autonominis maitinimo šaltinis arba hermetinė akumuliatorinė baterija, užtikrinanti gaisrinės signalizacijos sistemos darbą 24 val. dingus 220V įtampai. Papildomai gedimo ir gaisro signalai pajungiami prie apsauginės signalizacijos centralės rezervinių spindulių, kad jie automatiškai, nesant budinčio darbo vietoje, būtų paduodami į apsaugos kompanijos, saugančios objektą, pultą.

Visame pastate ant lubų montuojami adresiniai dūmų signalizatoriai. Signalizatoriai patalpose išdėstyti pagal normatyvus. Jei erdvė virš pakabinamų lubų yra apribojama aukštesniais nei 40 cm ortakiais, sąramomis, tai kiekvienoje jų montuojami signalizatoriai.

Koridoriuose montuojamos gaisrinės sirenos asmenų perspėjimui. Prie pagrindinių įėjimų iš lauko pusės įrengiami lauko garso ir šviesos signalizatoriai.

Garso ir šviesos signalizatoriai jungiami tiesiai prie centrinio įrenginio.

Gaisro signalizacijos tinklas nuo centralės iki adresinių gaisro signalizatorių, adresinių komponentų, šviesos ir garso signalizatorių tiesiamas nepalaikančiais degimo ekranuotais kabeliais.

Pastatuose kabeliai tiesiami atvirai tvirtinant prie statybinių konstrukcijų, kur praeina silpnų srovių trasos arba plastikiniuose instaliaciniuose vamzdžiuose. Visi vertikalūs nusileidimai kabeliams daromi plastikiniuose vamzdžiuose.

Signalizacijos tipas turi būti parinktas pagal kriterijus nurodytus Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse (Žin., 2012, Nr. 78-4085).

Sistemos suveikimo aprašymas.

Normaliame stovyje sistema yra budinčiame režime. Įvykus gedimui – nutraukiamas ar užtrumpinamas kabelis, sugedus detektoriui ar mygtukui, formuojamas gedimo signalas, apie tai informuojamas budėtojas ir aptarnaujančios apsaugos kompanijos.

Suveikus bent vienam dūmų ar rankiniam signalizatoriui, signalas yra perduodamas į gaisrinę centralę, o ji atitinkamai formuoja gaisrinį signalą, taip pat yra informuojama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Kilus gaisrui iš gaisrinės signalizacijos centrinio įrenginio paduodamas signalas į automatikos grandines įrenginių valdymui (dūmų šalinimas, ventiliacijos išjungimas, lifto avarinis nuleidimas ir atidarymas).

Žaibosauga - turi būti projektuojama , aktyvi.

Turi būti nustatytos pastatų, patalpų, išorinių ir vidinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, pastatai turi būti suskirstyti į gaisrinius skyrius, įrengtos priešgaisrinės užtvaros.

Pagal atitinkamus reikalavimus privalomi įrengti gaisrinių privažiavimo keliai, teritorijos apšvietimas. Projekte turi būti parengta gaisrinės saugos dalis.